اطلاعیه

با عنایت به پیش بینی سازمان هواشناسی کشور درخصوص ورود دو سامانه بارشی با همراهی جبهه هوای سرد در هفته جاری و آتی به کشور و رخداد بارش برف و وقوع سرمای شدید در غالب نقاط کشور لازم است به منظور جلوگیری از خسارت به واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی تمهیدات مناسب ذیل اتخاذ گردد:

الف) واحدهای گلخانه ای در حال احداث:

- به تعویق انداختن پوشش سقف گلخانه

- درصورت اجرای پوشش گلخانه لازم است نسبت به تعبیه و فعال سازی سیستم حرارتی( هیتر و ..) در زمان بارش برف اقدام گردد.

- عایق بندی لوله های سوخت و آب

- تخلیه لوله های آب رسانی

ب) واحدهای گلخانه ای فعال و واحدهای پرورش قارچ :

- تعبیه و راه اندازی موتور برق اضطراری و اطمینان از کارکرد صحیح آن قبل از وقوع سرما و یخبندان

- ذخیره سازی سوخت مایع در واحدهای گازسوز (حداقل به ازاء هر 1000 مترمربع، 1000تا2000لیتر گازوئیل)

- مجهز کردن سیستم گرمایشی(هیتر)به مشعل های دوگانه سوز

- عایق بندی مخازن سوخت، لوله های سوخت و لوله های آب

- کنترل و بازرسی سیستم های حرارتی و احیانا تعمیر آن و اطمینان از کارکرد صحیح آن

- کنترل کارکرد صحیح سیستم های اتوماسیون

- دوپوش نمودن پوشش گلخانه با اولویت دیواره های جانبی

- بازبینی پوشش گلخانه و اطمینان از سالم بودن آن

- متعادل نمودن دمای محیط گلخانه به علت اختلاف دمای روز و شب

- تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی مخازن داخل گلخانه(مخازن آب ،سوخت ،تغذیه و غیره)

- حضور دائم نگهبان و مسئول فنی جهت کنترل سیستم حرارتی و روشنایی درواحد تولیدی    علی الخصوص در شب های برفی و یخبندان

- استفاده از یک لوله هواکش 4 اینچ در کنار مشعل های گازوئیل سوز

- هرس درختانی که گلخانه ها در سایه انداز آنها قرار گرفته اند به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از شکستگی تنه و شاخه درختان به علت سنگینی بار برف

- برف روبی مداوم به منظور جلوگیری از انباشت بار برف در گلخانه های سنتی و چوبی

- پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از یخ زدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید بستر کشت قارچ خوراکی